Настройка цифровых каналов на телевизорах торговой марки LG*

1. Для того, чтобы настроить цифровые телеканалы высокой четкости у подавляющего числа моделей LG, нажмите кнопку  «Menu» (Меню) на пульте ДУ, у Вас откроется меню телевизора, в котором нужно будет выбрать раздел «Опции»

2. Укажите страну Финляндию или Германию

3. Теперь перейдите в меню «Настройка», пункт «Авто поиск» и укажите способ подключения к ТВ «Кабель»

4. Теперь в открывшемся окне, зайдите в «Настройки» и  вводите следующие параметры:

Тип поиска            быстрый

Частота (кГц)        274000

Скор. символов     6750

Модуляция            256

ID сети:                авто

Начальная частота  274000

Конечная частота    426000

5. Если вы все правильно сделали и сохранили все измененные параметры, то во время поиска у вас будет обнаружены цифровые каналы.

6. Важной особенностью телевизоров LG является функция «Автоматическое обновление каналов». Ее нужно обязательно отключить, в противном случае телевизор периодически будет сбрасывать настроенный вами список каналов.

Перейдите в «настройки цифрового кабеля»:

Автообновленение канала: выкл

Теперь вы можете в полной мере насладиться возможностями вашего телевизора, просматривая каналы высокой четкости. Приятного просмотра и ярких эмоций!

* Меню вашего телевизора может отличаться от предложенной модели. В этом случае вам требуется найти схожие по смыслу вкладки и ввести указынные парметры